4K超高清转播车系统

配套媒体接收终端采购项目

（采购编号：JXTV-2023129-CG-230821）

江西广播电视台科技发展中心

中国·江西

二○二三年九月

第一部分　单一来源谈判邀请TC "第一部分　投标邀请" \f C \l "1"

我台将于2023年 9 月对“采购4K超高清转播车系统配套媒体接收终端”进行单一来源采购，现邀请国内合格投标人前来谈判。

一、项目编号TC "一、标书编号" \f C \l "2" ：JXTV-2023129-CG-230821

二、议标内容TC "二、招标内容" \f C \l "2" ：4K超高清转播车系统配套媒体接收终端项目（技术要求和设备清单详见第三部分技术规格及要求）。

三、文件递交时间

请于2023年 9月5日前将正式谈判文件密封并加盖骑缝章邮寄至“江西省南昌市洪都中大道207号江西广播电视台科技发展中心”。

联系人：梁峰，邮编330046，联系电话：0791-88333324。

四、谈判开标时间TC "四、开标时间" \f C \l "2" ：

定于2023年 9月6日。（公司可不派人到现场，届时请公司联系人保持通讯畅通，接受台方可能的咨询及多次报价）

五、开标地点TC "五、投标、开标地点" \f C \l "2" ：江西广播电视台台内

六、投标声明TC "六、投标声明" \f C \l "2" ：

每份标书请附正本壹份，副本二份。每份标书请勿超过20页。

330046

msina.com七气七七、联系人TC "七、联系人" \f C \l "2" ：梁峰

地址：江西省南昌市洪都中大道207号

电话：0791-88333324

传真：0791-88333324

邮编：330046

# 第二部分　　投标方须知TC "第二部分　　投标人须知" \f C \l "1"

一、说明TC "一、说明" \f C \l "2"

1、适用范围TC "1、适用范围" \f C \l "3"

本文件是采购4K超高清转播车系统配套媒体接收终端的规范性招标文件，适用于本项目投标邀请中所述的货物及服务采购，是投标方编制谈判文件的依据。

2、法律适用TC "2、法律适用" \f C \l "3"

本谈判书文件及由本次谈判产生的合同适用中华人民共和国法律。

3、投标费用TC "3、投标费用" \f C \l "3"

投标商应承担所有与参加谈判活动有关的费用，不论谈判的结果如何，江西广播电视台均无承担的义务和责任。

4、投标方对谈判的响应TC "5、投标人对招标的响应" \f C \l "3"

投标方应按采购文件的要求提供谈判文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。采购方保留进一步要求投标方补充提供有关材料的权利，拒绝补充材料或提供材料不真实，将被视为自动放弃投标资格。

二、投标方资格要求TC "二、投标人资格要求" \f C \l "2"

1、合格的投标方TC "1、合格的投标人" \f C \l "3"

符合以下各项要求的投标方为合格投标方：

1.1具有独立法人资格，有能力提供本项目所需货物及服务的国内企业；

1.2允许在中国注册的外国独资或中外合资、合作企业，以其在中国境内生产的产品或代理销售国外产品参加投标；

1.3遵守国家有关法律、法规和条例；

1.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2、投标方资格的授权TC "2、投标人资格的授权" \f C \l "3"

如果投标方代表不是法人代表，则须持有《法人代表授权书》，被授权人将行使投标方职责。

三、采购文件说明TC "三、招标文件说明" \f C \l "2"

1、采购文件构成TC "1、招标文件构成" \f C \l "3"

采购文件用以阐明所需货物及服务、谈判程序和文件格式。采购文件由下述部分组成：

第一部分谈判邀请

第二部分投标方须知

第三部分技术规格及要求

第四部分附件

四、谈判文件编制TC "四、投标文件编制" \f C \l "2"

1、投标语言及计量单位TC "1、投标语言及计量单位" \f C \l "3"

1.1谈判文件及投标方和采购方就投标交换的文件和来往信件，以中文书写（专有名词除外）。

1.2除在采购文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

2、谈判文件组成TC "2、投标文件组成" \f C \l "3"

谈判文件应由投标书和资格证明文件两部分组成。

2.1投标书部分应包括

- 投标函（统一格式，见附件一）；

- 投标货物技术及服务文件，内容包括：

*设备详细配置明细表和说明表（统一格式，见附件三）；

*对产品交货、质量保证期承诺；

*对系统和产品售后服务的方案及承诺，包括售后维修服务网点的数量及分布情况；

*投标厂商认为其他需要说明的问题；

2.2资格证明文件应包括

- 法人代表授权书（法人代表直接签署的谈判文件授权书可不提供）；

- 营业执照复印件（或扫描件）

- 售后服务承诺书；

- 产品彩页或技术资料等；

- 投标方认为需要提供的其他证明文件。

以上材料请加盖投标人公章。

3、谈判文件内容填写说明

3.1投标方应严格按采购文件要求的内容逐项填写编制谈判文件，有规定格式的按规定格式填写，无规定格式的由投标方自拟，并装订成册。

3.2投标方视需要自行编制技术文件的补充附件，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

3.3开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

3.4谈判文件不得漏项或虚报，否则将可能导致其投标被拒绝。

3.5投标方应保证其所提供文件的真实性，并接受评标小组对其中任何资料进一步审查的要求,并应对采购文件的实质性要求作出完全响应，否则其投标可能被拒绝。

4、投标报价TC "4、投标报价" \f C \l "3"

4.1报价：按人民币报价。

4.2投标方应在投标书设备清单及分项报价表中注明设备的国别、型号、规格、数量、人民币单价、人民币总价、优惠价格等。如果单价与总价有出入，以单价为准。

4.3招标机构不接受有任何选择的报价，也不接受带有不良竞争行为的最低报价；报价须有法人代表或授权代表签署。

4.4各投标方的报价中应包含从项目中标起到竣工验收止所发生的一切费用，应包括（但不限于）以下各项：

- 设备

- 系统集成费（含施工安装费、系统软件费、材料费、人工费、调试费、培训费及其它费用）

4.5投标商的报价应真实、合理。招标时我们将比较各家投标商对于该项目的报价，但是价格不是中标的唯一因素。采购方无义务对此作出任何解释。

4.6采购方有权对投标商的任何报价进行单价分析。任何虚假不实的报价，或高价违标的行为，一经确认将取消其投标资格。

5、投标保证金TC "5、投标保证金C \l " \f "3"

本项目不需要投标保证金。

6、谈判文件的签署及规定TC "6、投标文件的签署及规定" \f C \l "3"

6.1谈判文件正本一份和副本二份（A4幅面），每份谈判文件须清楚地标明“正本”或“副本”，如果正本与副本不符，以正本为准。

6.2谈判文件必须由法人代表或法人授权代表签署，并由投标方的法定代表人或经其正式授权的代表在谈判文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在谈判文件中。

6.3谈判文件不得涂改和增删，如有修改补漏处，必须由同一签署人签字并盖章。

6.4谈判文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。

6.5谈判文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。

6.6谈判文件必须密封，每一密封件在封口处加盖投标方单位公章并注明“开标前不准启封”字样。

7、谈判文件技术规格及服务要求的响应TC "7、投标文件技术规格及服务要求的响应" \f C \l "3"

7.1谈判文件应对采购文件中的技术规格逐项作出实质性响应，否则该投标可能被拒绝。

五、开标TC "五、开标和评标" \f C \l "2"

1、采购方按采购文件规定的时间、地点开标。

六、谈判

1、成立单一来源采购谈判小组

1.1采购活动当天，由评审专家组成单一来源采购谈判小组。

2、组织采购洽谈

2.1单一来源采购现场检查响应文件的密封情况并签字确认。

2.2宣布单一来源采购纪律和单一来源采购工作规则，并印发给各单一来源采购小组专家遵照执行。单一来源采购小组专家签署《专家承诺书》，推选单一来源采购小组召集人。

2.3单一来源采购小组对合格响应文件进行阅读和比较，初步了解响应供应商的单一来源采购响应文件，做好单一来源采购准备。

2.4采购小组按照单一来源采购文件要求和洽谈方案与供应商洽谈。洽谈中，供应商可以对响应文件进行修改。

3.5供应商提供的货物（工程或服务）质量、数量和服务均能满足采购需求、最终报价不高于政府采购预算，采购小组出具评审结果。

2.6供应商提供的货物（工程或服务）质量、数量和服务不能满足采购要求、最终报价高于政府采购预算，经洽谈不能达成一致，采购人需要调整采购项目配置标准后继续洽谈；或调整政府采购项目预算，报采购人的同级财政部门审批同意后采购人继续洽谈；采购人不能调整政府采购项目预算或采购项目配置标准的，采购项目取消。

2.7洽谈过程由采购人指定专人负责记录，并存档备查。

3、成交供应商及成交价的确定

3.1由采购谈判小组按照采购文件的要求和条件，对供应商的响应文件就商务、技术、价格等进行评议，同时考虑供应商的售后服务、质量保证等做出结论。

3.2采购人根据采购谈判小组评议及谈判结果，确定最终成交价。

七、谈判结果确认TC "6、中标人责任" \f C \l "3"

1、在谈判有效期内，采购方以书面形式将成交结果通知投标方，成交确认书为合同的组成部分。

2、中标方应按成交通知书中规定的时间、地点与采购方洽谈签订合同事宜，否则按开标后撤回投标处理。

3、谈判后直至签订合同前，江西广播电视台有权利与拟中标供货商就本次采购的合同金额和设备内容及服务进行进一步洽谈。若江西广播电视台能以更低价格获取同样设备及服务，中标方应予接受，并在合同中签署较低的合同金额。

第三部分技术规格及要求

一、设备清单及详细需求、技术规格、指标要求

| 系 统 设 备 清 单 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 配 置 说 明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 5G-4K机架式收发服务器（UHD） | 配置性能需求描述 架构：标准1U机架式服务器 CPU：至强E3 V5家族，4核8线程 内存：容量 ≥16GB，DDR4 内存 磁盘：≥500 GB硬盘 传输接口：不少于4个千兆以太网口，不少于4个USB接口，同时支持USB3.0和USB2.0。 电源和CPU有变频风扇 配置linux操作系统 配置4K超高清视频输出板卡。 接收采集背包或手机采集终端信号并解码并输出4K/HD/SD SDI信号 支持2路SD-SDI/HD-SDI或者4K-12G SDI/4K或者4×3G SDI信号接口 支持10bit/8bit，支持 HDR HLG/PQ，WCG BT.2020 系统延时在0.5s到50s间可调，且误差不超过半秒（最低传输延时可以达到0.5s）。 系统码率支持100Kbps至120Mbps可调 单台接收服务器具备双向传输能力，支持信号接收以及信号发送。支持采集接收信号格式：3G/4G/5G背包、手机、标准IP信号、本地HD/SD-SDI信号。采集的各类信号，都可以在本地解码输出HD/SD-SDI。 服务器具有解码和播放其他视频流的能力，并支持其他设备直接上传视频到服务器上，进行解码输出 系统传输中断或网络信号卡顿时，可输出最后一帧画面，严禁出现黑场,同时支持信号中断快速恢复 视频解码后，视音频同步性良好，音视频同步相差≤8毫秒 多功能收发服务器支持和同品牌在线云制播系统绑定输出广播级物理信号 满足接收专业便携采集终端和移动采集客户端信号同时配合调度节点服务软件实现双向传输能力。 支持与采集终端进行双向网络通话 支持Tally信号系统。 支持远程远程控制和远程预览 工作模式支持视频直播、存储转发、文件传输等 具备多网络聚合热备份功能，可同时接入多个不同的有线网聚合收发。 简洁直观的WEB操控界面，菜单清晰简洁易操作；可查看及设置各参数，包括传输码率、延时、每个传输接口状态，电池电量情况等；屏幕可显示视频预监/审看画面；可显示各通道实时数据连接状态 提供中央集中管控系统和服务，支持分级管理和授权。 | 2 | 套 |
| 2 | 多格式推流软件 | 支持多功能收发服务器IP流转码推送功能。 支持3G/4G/5G背包、手机、标准IP信号传输并直接推流功能 支持本地HD/SD-SDI信号输入采集，编码推流。 支持IP流至本地解码输出HD/SD-SDI。 支持的通讯协议包括： ISSP, HTTP, TRP, RTMP, RTSP,UDP, Multicast, Unicast. 封装: ASF, Flash, TS. 压缩格式: VP8, Flash, MPEG2, H264. 支持多个平台同时推流（最大六路），支持同一信源适配不同平台，设置不同的码率和格式设置。 | 2 | 套 |

TC "第三部分   技术规格及要求" \f C \l "1"

二、设备安装、调测、验收、培训和售后服务要求

1、安装调试

由中标方全权负责设备的安装和调试。TC "1、安装调试及工程要求" \f C \l "3"

2、验收与运行TC "2、验收与运行" \f C \l "3"

由采购方江西广播电视台科技发展中心及使用方组织验收。

3、培训TC "3、培训" \f C \l "3"

项目中标方负责提供系统安装调试及用户操作、维修的指导培训，制定详细的培训计划，提供专人现场技术与制作培训。

培训计划应包括以下内容：

- 设备的工作原理和技术性能；

- 设备安装、测试；

- 设备维护、操作；

- 设备的使用培训及利用与之配套的工具进行模板开发与修改维护的培训

要求通过培训，江西广播电视台技术人员应熟悉系统，了解操作运行中的常见安全风险、漏洞，掌握与之对应的安全策略、解决方案。

4、售后及相关服务要求TC "4、售后及相关服务要求" \f C \l "3"

在设备安装调试期间，如果设备出现不正常情况（如设备损坏、故障、达不到技术规范或设备说明书的指标），中标方应无条件并免费替换同型号产品。

中标方应能提供优秀的售后服务。在设备通过验收后，中标方应对设备整机提供至少一年以上的保修期，建议为三年，若其中存在IT类设备，其保修应按其生产厂家相关标准执行。在保修期内出现硬件和软件故障，中标方应迅速上门修复或更换，由此所发生的全部费用由中标方负责。

如果设备故障在维修8小时后仍无法排除，中标方应在24小时内无偿提供不低于故障设备档次的备用设备，直至故障设备修复。

保修期满后，中标方应对其提供的设备提供终身技术支持，并提供维修、零件供应服务。维修备件需保证3年以上。

投标方公布24小时热线服务电话，并提供本地化服务或代理服务。

第四部分附件

附件一

投标函

江西广播电视台：

（厂商全称）授权（全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）招标的有关活动，并对货物进行投标。为此：

1、提供投标商须知规定的全部谈判文件：

谈判文件（含资格证明文件）正本1份，副本2份；

2、投标货物的总价为（大写）元人民币；

3、保证遵守采购文件中的有关规定；

4、保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务；

5、愿意向贵方提供任何与该项活动有关数据、情况和技术资料；

6、与本活动有关的一切往来通讯请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

单位（盖章）：全权代表（签字）：

日期：

附件二：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 品名 | 货物投标价格（元） | 交货时间 |
| --- | --- | --- |

单位全称（盖章）：

全权代表（签字）：

附件三：

设备详细配置明细表和说明表

| 品名 | 品牌 | 配置清单 | 单价 | 交货时间 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：本表格为通用表格，表格内容由投标公司根据投标内容自行删减。

附件四：

技术服务和售后服务的内容及措施

采购文件最终解释权在江西广播电视台。

江西广播电视台

2023.8.